## Slide 1: محیط هاى انتقال و اجزاى آن
فصل 4
شبکه های کامپیوتری

## Slide 2: محیط هاى انتقال
تعریف:
  هر رسانه اى که بتواند اطلاعات را به گردش درآورده و هدایت کند.
  بستر جابجایی داده ها در شبکه
انواع محیط انتقال دو دسته کلی
  سیمی
  بی سیم
چند مثال:
  صحبت ، انتقال امواج صوتى از طریق هوا محیط انتقال = هوا
  تلویزیون، انتقال امواج الکترومغناطیسى در فضا محیط انتقال = فضا
  تلفن، انتقال امواج صوتی از طریق سیم  محیط انتقال= سیم مسى

## Slide 3: محیط هاى انتقال-محیط انتقال بی سیم Wireless
محیط انتقال
  فضای مادی
روش های انتقال
اشعه مادون قرمز (Infrared
  انتقال اطلاعات با امواج مادون قرمز
  در شبکه کامپیوتری مادون قرمز حداکثر فاصله رایانه ها یا وسایل جانبی ٥ متر می باشد.
  هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده باید در دید مستقیم یکدیگر باشندمانند کنترل تلویزیون
  سه فناوری های مادون قرمز در شبکه های محلی وجود دارد.
  SIR IrDAمادون قرمز با سرعت کم : سرعت انتقال 115 کیلوبیت بر ثانیه
  MIR IrDAمادون قرمز با سرعت متوسط: سرعت انتقال 15/ 1 مگابیت بر ثانیه
  FIR IrDAمادون قرمز با سرعت بالا : سرعت انتقال 4 مگابیت بر ثانیه

## Slide 4: محیط هاى انتقال-محیط انتقال بی سیم Wireless
نور لیزر (Laser) شبیه مادون قرمز بوده ولی برای فاصله بیشتر
امواج رادیویی (Radio waves) دارای فرکانسهای مختلف که بیشترین کاربرد را در بین شبکه های بی سیم دارد
  مزیت استفاده از امواج رادیویی، توانایی عبور امواج رادیویی از موانع فیزیکی
  البته مقداری از پهنای باند کاهش می یابد

## Slide 5: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired
انواع محیط انتقال سیمی خود به دو دسته تقسیم می شود:
  الف)کابل مسی: استفاده از یک یا چند رشته سیم مسی برای انتقال سیگنال های الکتریکی
  ب)کابل فیبر نوری: استفاده از چند رشته تار نازک از جنس ترکیبات مخصوص مانند پلاستیک فشرده یا سیلیس که ضریب شکستی نزدیک به ضریب شکست شیشه دارند
انواع کابل ها در محیط انتقال سیمی
  الف)کابل هم محور Coaxial:مانند کابل آنتن تلویزیون رنگی
  ب)کابل «زوج به هم تابیده (Twisted Pair) :مانند سیم تلفن
  ج)کابل(Optic Fiber) «فیبر نوری »

## Slide 6: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired - Coaxial
بخش های کابل هم محور (Coaxial)؟
  مغز مسی (Copper Core): وظیفه آن هدایت سیگنال الکتریکی می باشد (تک رشته ای یا چند رشته ای)
  عایق داخلی (Inner Insulator):عایق بین مغز مسی و محافظ سیمی(توری)
  محافظ توری سیمی (بافته شده) (Shielding Wire Mesh): وظیفه آن حفاظت از سیگنال های انتقالی در مقابل نویز
  عایق بیرونی (Outer Insulator)
از کابل کواکسیال در کدام هم بندی استفاده می شود؟
  خطی

## Slide 7: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired - TP
بخش های کابل زوج به هم تابیده (TP)؟
  یک زوج سیم مسی شبیه سیم تلفن تشکیل شده اند، اما کابل هایی که در شبکه رایانه ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل چهار زوج سیم می باشند.
علت تابیده بودن سیم ها به هم در کابل TP؟
  میدان مغناطیسی در اطراف خود بر اثر القاء به وجود نیاورند
  اثرات نویز القاء شده روی خود را تا اندازه ای خنثی نمایند. هر زوج برای یک کانال ارتباطی مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرد.
  کابل TP در هم بندی ستاره ای و حلقوی مورد استفاده قرار می گیرد.

## Slide 8: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired - TP
مزایا و معایب کابل TP
  ١ کابل TP توانایی انتقال بالاتری نسبت به Coaxial دارد.
  ٢ نویز اثر بیشتری روی TP دارد.
  ٣ مشکل همشنوایی Cross Talk در TP وجود دارد.
  ٤ کابل TP نسبت به Coaxial ارزا نتر می باشد.
  ٥ کابل TP نسبت به Coaxial مقاومت کمتری در مقابل میرایی سیگنال ها دارد.

## Slide 9: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired - TP
انواع کابل های TP ؟
  STPمحافظ دار (Shielded)
    FTP : محافظ کابل TP از جنس فویل آلومینیومی
    SSTP: هر زوج سیم به طور جداگانه محافظ )فویل آلومینیوم یا سیم بافته شده( داشته و مجموعه آنها نیز محافظ داشته باشند
      به دوصورت SFTP، FFTP
  UTPبدون محافظ (Unshielded)
Category؟
  کابلTP (چهUTP یا STP ) براساس حداکثر سرعت و نوع کاربردی که در شبکه های رایانه ای دارند، به چند دسته که به صورت (عدد Cat ) نمایش داده می شوند. مانند Cat 5

## Slide 10: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired - TP
نویز روی کدام محیط انتقال بیشتر اثر دارد؟
  فیبر نوری
  کابل هم محور
  کابل زوج به هم تابیده UTP
  کابل زوج به هم تابیده STP
گزینه 3
نویز بر روی کابل زوج به هم تابیده (نسبت به کابل هم محور) اثر بیشتری دارد
مخصوصا نوع UTP

## Slide 11: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired – Optic Fiber
کابل «فیبر نوری »
  یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا
  فیبر نوری، داده های دیجیتال (پالس های الکتریکی) را به صورت پالس های نور هدایت می کند
  پس در دو انتهای فیبر نوری مبدلهای پالس الکتریکی به نور و بالعکس وجود دارد.

## Slide 12: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired – Optic Fiber
بخش های کابل فیبر نوری ؟
  هستهCore
    هسته نازک شیشه ای در مرکز فیبر که سیگنال های نوری در آن حرکت می نمایند.
  روکش Cladding
    بخش خارجی فیبر که دورتادور هسته را احاطه کرده و باعث برگشت نورمنعکس شده به هسته می گردد.
  بافر رویه Buffer Coating
    روکش پلاستیکی رنگی که باعث حفاظت و نگهداری فیبر میشود و همچنین برای تشخیص فیبر در سر دیگر کابل برای اتصال سوکت ها.
  الیاف قویStrengthening fibers
    برای بالا بردن قدرت کشش کابل فیبر نوری
  روکش بیرونی کابل Cable Jacket
    روکش پلاستیکی بیرونی کابل فیبر نوری

## Slide 13: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired – Optic Fiber
در فیبر نوری انتقال داده در یک جهت انجام می گیرد، به همین منظور برای اتصال کابل فیبر نوری به کارت شبکه از دو تار فیبر نوری استفاده می شود.
  یک تار برای ارسال
  یک تار برای دریافت
انواع کابل های فیبر نوری:
فیبرهای تک حالته Single Modeیا SM
  به منظور ارسال یک سیگنال در هر فیبر،
  دارای یک هسته کوچک به قطر 6 تا 8 میکرون بوده
  برای فواصل بیشتر از 10 کیلومتر
فیبرهای چندحالته Multi Modeیا MM
  به منظور ارسال چندین سیگنال در یک فیبر ،
  دارای هسته بزرگتر به قطر 50 تا 100 میکرون
  استفاده برای فاصله های کمتر از 10 کیلومتر
نکته : یک تار فیبر نوری معادل 900 زوج سیم مسی قدرت انتقال اطلاعات را دارد.

## Slide 14: محیط هاى انتقال-محیط انتقال سیمی (کابلی) Wired – Optic Fiber
مزایا و معایب فیبر نوری در مقایسه با سیم های مسی
  امکان استفاده در فواصل طولانی تر.
  نرخ انتقال بیشتر (پهنای باند فیبر نوری به منظور ارسال اطلاعات به مراتب بیشتر از سیم مسی است)
  عدم نویزپذیری نسبت به میدا نهای مغناطیسی.
  امنیت بیشتر به دلیل عدم امکان انشعاب گرفتن در بین مسیر بدون داشتن امکانات پیشرفته و تخصصی.
  تضعیف ناچیز (.تضعیف سیگنال در فیبر نوری به مراتب کمتر از سیم مسی است)
  عدم اتصالی در فیبر نوری، بر خلاف سیم های مسی که با از بین رفتن روکش سیم امکان اتصالی وجود دارد.